山东省城市服务技师学院

存储设备扩容采购项目需求方案

采购单位：山东省城市服务技师学院

采购代理机构：山东同舟工程咨询有限公司

项目名称：山东省城市服务技师学院存储设备扩容采购项目

编制时间：2021年7月12日

一、项目概况及预算情况:

1、本项目为山东省城市服务技师学院存储设备扩容采购项目，供应商须对所投内容全部响应，报价若有遗漏则视为对采购人让利，供应商均应免费提供。

2、前期调研及组织论证：（1）、增加SAN接口描述；（2）、建议OPi接口描述 。

3、预算安排：30万元。

二、采购标的具体情况:

（一）参数要求

1、标配2个热插拔存储控制器，每个控制器1颗CPU加1颗ASIC存储专用CPU ，需提供厂商官网或官网彩页截图证明并盖章，配置≥24GB缓存，存储设备扩容掉电无需电池进行保护

2、支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥8TB/阵列，支持≥8个16Gbps FC主机接口/阵列

3、本次配置要求≥10块12TB SAS 7.2K硬盘，≥960GB SSD 同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插，最大支持240块SFF或者120块LFF，同时支持SFF和LFF扩展柜混扩，最大可扩展容量为1.92PB。

4、支持RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / MSA DP+

5、采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发。支持内容管理系统中的非结构化数据及其元数据支持高性能备份和恢复，采用对象存储的数据块聚合技术，极大提升海量小文件的备份和恢复速度，解决多云和异构环境下的非结构化数据保护问题。

6、允许数据卷跨越同时最多240块硬盘，无需进行线性Raid后空间再绑定

7、配置卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。

8、最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可，每个LUN最大支持140TB

9、支持跨网络部署：面向物理隔离的网络之间，提供跨网络的部署方案。该方案基于网闸等安全交换设备，实现跨网络区域的手动或自动的文档数据同步，支持双向或单向同步，支持数据加密同步。跨网络的部署场景支持：两网同步、多网串联同步、多网并联同步。

10、支持灵活的服务模块化部署方式，解决应用服务的单点瓶颈问题。包括主应用、数据库、对象存储、内容分析及检索服务、元数据服务等均可以独立部署。且每个服务都能组成集群架构，保证高可用、负载均衡、计算性能扩展。

11、支持用户可以对文件执行上传、下载、本地打开、本地编辑、在线预览、在线编辑、复制、移动、重命名、删除、查看大小操作。基于开放的文件数据浏览、上传、下载、预览、共享等API接口，第三方业务系统可以将非结构化数据统一存储或归档到内容管理系统中，并进行在线访问和管理。

12、支持与Office在线协作工具集成，进行Word、Excel、PPT的在线编辑或多人同时在线编辑，编辑前可以对文件进行手动加锁，防止出现编辑冲突。应用支持：微软 Office Online。支持在线预览Office 系列文档如word、excel、ppt 等，以及PDF，文本（.txt），图片（例如：.png .gif .jpg ）类文件。包括 Word、Excel、PPT 的在线编辑和多人同时在线编辑。支持在线播放音频（例如：.mp3 .wav）和视频（例如：.mov .mp4）类文件，播放时可控制视频音量、画质、全屏、侧边栏等。

13、支持智能写感知功能，通过写I/O分辨，将随机写IO数据自动存储到性能层（SSD)，将顺序写I/O数据存储到更加经济的标准层和归档层。提高数据存储介质选择的精准度，节约成本，配置少量SSD可以提升2-4倍的性能。

14、支持数据智能分层功能。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在性能层（SSD）、标准层（10/15K SAS）和归档层（7.2K NL-SAS）之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。

15、通过此技术实现，当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性。

16、支持磁盘快照功能，配置64个快照。支持128个时间点的卷（数据）拷贝，快照可扩至512个。

17、支持文件安全管控，支持设定文档预览/下载水印。支持通过自然语言处理技术，自动对文件内容进行分词处理和热点分析，提取出关键词、对文件自动建立索引、打上标签。支持文档所有者通过配置访问权限的方式将文件或文件夹共享给指定的实名访问者，支持通过设置共享有效期、启用禁用继承权限的方式进行权限配置，并支持设置共享有效期。

18、支持数据异步复制，支持阵列间的故障切换和切回功能。

19、配置智能健康检测功能，对MSA的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照MSA最佳实践进行检查，给出MSA的运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防。需提供厂商官网或官网彩页截图证明并盖章

20、要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备扩容中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式

（二）质量保证及售后服务

供原厂三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。支持更高级别的服务。提供厂家售后服务承诺函。

三、服务质量要求：按照相关规定开展服务，严格遵守各项法律、法规和政策，执行国家和行业的标准、规范，维护国家、社会公共利益和服务主体的合法权益。

四、项目实施的时间及地点

1、供货期：接招标人通知后15天内安装调试完毕。

2、供货地点：采购人指定地点。

五、论证意见

（1）、增加SAN接口描述；（2）、建议OP：接口描述 。

六、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2021年7月13日起，至2021年7月15日止。

七、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2021年7月15日前将书面意见反馈至采购人或者招标代理机构，采购人或者招标代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者招标代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者招标代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

八、项目联系方式

1、采购人：山东省城市服务技师学院

联系人：张老师              电话：0535-2246661;13953556061

地址：烟台市高新区海天路1001号

2、招标代理机构：山东同舟工程咨询有限公司

联系人：吕子荣             电话：0535-6906535

地址：烟台市莱山区金滩东路1889号中润大厦26楼