山东省城市服务技师学院改造污水设施工程

需求方案

采购单位：山东省城市服务技师学院

采购代理机构：山东同舟工程咨询有限公司

项目名称：山东省城市服务技师学院改造污水设施工程

编制时间：2022年7月

一、项目概况及预算情况:

（一）本采购项目为山东省城市服务技师学院改造污水设施工程，供应商须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

（二）前期调研及组织论证：无。

（三）预算安排：本项目的采购预算为人民币壹拾玖万柒仟捌佰叁拾柒元（¥197837.00）。

二.招采购内容及要求

（一）采购内容

本项目为山东省城市服务技师学院改造污水设施工程。供应商须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

（二）工程量清单说明

本项目响应报价采用工程量清单计价方式进行报价，根据最终经甲方、财政部门及审计部门认可的工程量进行结算。供应商应参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的统一格式填写。

其他需要说明的问题：

1、本工程措施费由供应商根据现场情况和以往施工经验自行考虑施工方案、施工组织设计，结算时不再因施工方案、施工组织的变化、设计变更而调整费用。

2、计税模式：增值税（一般计税方法）税率9%。

3、本工程措施费一次性包死，无论是否发生设计变更或现场签证，均不再调整。环境保护税、建设项目工伤保险报价时记取，结算时按实调整。

4、供应商填报之清单综合单价应包含完成对应项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及完成该工程项目所需的所有费用(特别应充分考虑施工期间人工、材料、机械等价格上涨可能带来的各项风险因素,以后不再调整)。投标报价优惠应体现在综合单价中,不得汇总报价后再进行优惠下浮。

5、在项目特征中未描述但施工中必然发生的工作内容由供应商在相应清单项目中自行考虑、综合报价。

6、本工程量清单为磋商文件内容之一，未尽之处详见磋商文件。

（三）相关标准

供应商须严格按照国家相关规定进行施工，达到最新质量标准，与本工程相关的其他国家标准、地方标准、行业标准均适用于本工程，以上规范标准执行现行最新版本。

1、油水分离器主要技术参数：

| 项 目 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 进水含油浓度 | 不受限制 | - |
| 出水含油浓度 | 达到三级排放标准 | 石油类<20mg/l，动植物油<100mg/l |
| 油的去除率 | ＞90% | 对于可浮油而言 |
| 工作温度 | 0℃以上 | 温度过低可采用辅助电加热 |
| 工作压力 | 常压 | - |
| 可分离油的比重 | ＜1 | - |
| 可分离最小油珠的粒径 | 60um | - |
| 油珠上浮速度 | 0.2mm/s | - |

2、隔油池清掏清洗要求及标准

2.1 清掏清洗要求

2.1.1清掏车辆必须为封闭货车，不准有破损，抽取管线须无跑冒滴漏现象，车体干净整洁无污物；放油闸阀，进出油口应有防滴漏措施；

2.1.2打开隔油池盖板后，应至少自然放气30分钟以上，以防氨气中毒或沼液闪爆，隔油池半径50米内，不允许抽烟及进行任何明火操作；

2.1.3先清掏隔油池顶部浮油，再清理底部固体废油。需用钩、铲、锹、撬杠等专用工具时，应小心谨慎，不破坏隔油池盖板和池体；

2.1.4隔油池与内部出水管连接处，也应一并清掏；

2.1.5装载完毕后，应将油脂交由专业处理机构处理，不得随意倾倒，因不按规定交由专业机构处理而受到行政处罚的，由清掏车辆车主承担责任；

2.1.6装载完毕后，应保持现场清洁无残留；

2.1.7在清洗过程中，应做好疫情防控和安全生产工作，并有相应的应急预案；

2.2清洗标准

隔油池盖板及池体四壁需完整、整洁，无污物覆盖；

隔油池与室内排水管连接区清掏彻底，管壁圆滑且无油污挂壁；

隔油池池体四壁应清洁，无油污挂壁，无本次清掏清洗工作内的外力损伤；

对井道内四周及主排污管道进行了有效的清洗；保证管路畅通；

作业完成后，及时清洗现场遗留污渍，保持环境卫生；

3、管道疏通要求及标准

3.1 疏通要求

3.1.1严格实施标准化作业，做到全部工序有标准、有检查，并把新工艺、新技术、新方法用到各项施工生产中去，切实保证标准化作业质量；

3.1.2有严格的安全管理制度，主要包括现场安全员、现场工作人员的人身安全、人员防护、设备安全等；

3.1.3有对施工人员具体的安全防护措施，配备基本的劳动保护工具器材，个人防护用品，设备用电用气安全保护装置等；

3.1.4有相应的环境保护制度及措施，做好废水、废气、异味等防控工作，及时处理污染，做到工完场净；

3.1.5电源插头宜采用直插式，以防漏电等紧急情况下的及时断电保护，且应有用电接地保护；

3.1.6避免电机接触污水，严防触电事故发生；

3.1.7严格使用合格化学品，严禁违规药品、药剂等有害环境的物质使用；

3.1.8进行管道疏通前，应对所涉管路进行彻底的摸底排查，对线路走向、电缆伴随、管径衔接、变径情况等做到清晰明了，严禁暴力清洗，严禁暴力疏通；

3.2疏通标准

3.2.1管道内壁无油污挂壁，管道外观完整无损，如有损坏，予以当场更换；

3.2.2下水道明沟无油污挂壁，下水口四周无油污，下水立管做清洗，外观清洁无污物，不锈钢盖板明亮清新，环境清洁；

3.2.3对楼层之间管道连接处的疏通严禁使用疏通机；

3.2.4对地漏等容易发生堵塞的地方放置过滤网，过滤网缺失的，予以补置；

3.2.5注意各管路疏通工序的衔接，疏通完毕后，要进行整体闭水试验及通水实验，保证各管路水流通畅，通水实验结束后，无污物再流出；

3.2.6对在疏通过程中发现的管线布置不合理之处，能够第一时间和业主沟通，结合实际，进行合理化调整；如无法调整，应及时告知业主后期会出现的情况；

3.2.7疏通完毕后，对疏通产生的污物能够及时清理装运，交由专业机构处理，不随意倾倒；

3.2.8明确疏通台账，清楚记载疏通区域、工作量等内容备查。

三.论证意见

无

四.公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2022年7月14日起，至2022年7月16日止。

五.意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2022年7月16日前将书面意见反馈至采购人或者招标代理机构，采购人或者招标代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者招标代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者招标代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六.项目联系方式

1.采购人：山东省城市服务技师学院

联系人：丛老师              电话：0535-2246687

地址：烟台市高新区海天路1001号

2.招标代理机构：山东同舟工程咨询有限公司

联系人：牟晓晓              电话：0535-6906535

地址：烟台市莱山区金滩东路1889号中润大厦26楼